“ ZENIA PARADISE” LOMAS DE DON JUAN.

Vivienda individual con parcela formada por planta baja destinada a salón-estar  y comedor con cocina,  cuarto de baño, dormitorio doble con armario empotrado. Planta alta, dormitorio-suite con amplio vestidor, cuarto de baño individual y salida a terraza y otro dormitorio con armario y cuarto de baño.

Dispone además de escalera de acceso al solárium con vistas al mar, jardín con piscina y aparcamiento para vehículo.

MEMORIA DE CALIDADES.

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ANTISÍSMICA Y FORJADO SANITARIO.

AISLAMIENTO TÉRMICO- ACUSTICO EN TODA LA ENVOVENTE DEL EDIFICIO 6 CM. DE ESPESOR.

AISLAMIENTO ACÚSTICO ENTRE PLANTAS.

REVESTIMIENTO EXTERIOR CON APLACADO DE PIEDRA NATURAL O GRES PORCELÁNICO Y MONOCAPA FRATASADO CON PINTURA PETREA.

PARAMENTOS INTERIORES CON PINTURA LISA COLORES SUAVES.

SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 60 X 60 EN TODA LA VIVIENDA Y RODAPIÉ DE MADERA.

ESCALERA INTERIOR DECORATIVA CON ZANCA DE ACERO Y PELDAÑOS DE MADERA.

BARANDILLAS DE ACERO Y CRISTAL EN ESCALERA Y TERRAZAS.

APLACADOS EN BAÑOS CON GRES PORCELANICO GRAN FORMATO

MUEBLES DE COCINA PARA ELECTRODOMESTICOS INTEGRADOS EN  BLANCO Y MADERA FORMACIÓN DE MUEBLE ISLA, ENCIMERA MARMOL COMPAC, FREGADERO DE ACERO INOX. DE ENCASTRAR.

SANITARIOS DE PORCELANA VITRIFICADA CON CISTERNA EMPOTRADA EN TODOS LOS BAÑOS.

GRIFERIA DE DISEÑO DE LA CASA“RAMON SOLER” ..

MUEBLES DE BAÑO  CON LAVABOS SOBRE ENCIMERA.

MAMPARAS  DE DUCHA VIDRIO OPAL 5+5 Y SOPORTE DE ACERO

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD CON NIVEL MEDIO Y MECANISMOS NIESSEN ACERO.

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TELEVISIÓN CON  ANTENA.

PUERTAS DE PASO MACIZAS EN DM LACADAS EN BLANCO HOJA DE 0.80 X 2,10 .

ARMARIOS EMPOTRADOS FORRADOS INTERIORMENTE CON BARRA Y CAJONERAS DE

PUERTAS CORREDERAS.

VESTIDOR EN DORMITORIO PRINCIPAL CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y CAJONERAS. PUERTA DE ENTRADA  BLINDADA DIERRE, HOJA CON PANEL DE MADERA NATURAL..

VENTANAS DE ALUMINIO LACADO Y DOBLE ACRISTALAMIENTO, 5 +10+4, PERSIANAS DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO TERMICO, MOTORIZADAS EN TODA LA VIVIENDA.

AGUA CALIENTE SANITARIA CON AHORRO ENEGETICO POR AEROTERMIA.

PREINSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FRIO Y CALOR POR CONDUCTO EN TODA LA VIVIENDA.

INTERFONO ELECTRONICO A LA ENTRADA DE LA PARCELA.

ACCESO PEATONAL Y DE VEHICULOS, VALLADO DE PARCELA DE HORMIGÓN Y PIQUETAS METÁLICAS  Y PISCINA TOTALMENTE EQUIPADA CON ZONA AJARDINADA Y MURAL DECORATIVO.

RELACIÓN DE EXTRAS A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.

MAQUINARIA PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO:

INVERTER CLASE A/A MITSUBISHI ELECTRIC 6.204€

INVERTER CLASE A/A DAIKIN 7.416 €

INVERTER CLASE A/A LG 4.764 €

INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y ASPIRACION CENTRALIZADA.2.450€

INSTALACIÓN DE VIDEO PORTERO 750€

SOLADO DE MARMOL DAINO EN TODA LA VIVIENDA PULIDO Y ABRILLANTADO.5600€

SOLADO DE GRES PORCELÁNICO EN GARAJE 3.195€

CONSTRUCCIÓN DE BARBACOA SENCILLA. 1.250 €

CONSTRUCCIÓN DE BARBACOA TECHADA 5.500 €

TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA POR ELECTROLISIS SALINA. 1.500  €

ASCESORIOS DE SPA INTEGRADOS EN PISCINA PARA 2 PERSONAS 1.980 €

ASCESORIO DE MASAJE EN PISCINA PARA 2 PERSONAS 780 €

BOMBA DE CALOR HIDRO HEAT POOL PARA PISCINA DE HASTA 65 M3 2.760 €

NADADOR CONTRACORRIENTE MODELO MARLIN DE 4,5 HP. 2.760€

NADADOR CONTRACORRIENTE MODELO MARLIN DE 3 HP. 2.496 €

CAÑON DE CHORRO DE AGUA CON PULSADOR Y BOMBA INDEPENDIENTE FIDJI 1.500€

CAÑON DE CHORRO DE AGUA CON PULSADOR Y BOMBA INDEPENDIENTE TAHITÍ 1.836€

CASCADA WATER CURTAIN MINI BALI, CON CAUDAL DE 20 M3 2.208 €

CASCADA WATER CURTAIN MINI BALI, CON CAUDAL DE 30 M3 3.258 €

MEMORIA TECNICO-CONSTRUCTIVA.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Tanto la cimentación y estructura se ejecutaran conforme al proyecto redactado por los arquitectos RODRIGUEZ Y SOLER ARQUITECTOS S.L. siguiendo las prescripciones en materia sísmica de la normativa española. El programa está compuesto de dos plantas  desinadas a viviendas. Se prevé cimentación a base de zapatas y vigas de atado en hormigón armado, forjado sanitario y resto de estructura pilares y vigas planas de hormigón con forjados reticulares.

ALBAÑILERIA

CERRAMIENTOS EXTERIORES: formado por muro exterior de ½ pié de bloque hueco 12x20x33, enfoscado en su cara interior con mortero de cemento, de 1,5 cm.de espesor, aislante de poliestireno expandido de 6 cm.

y tabicón de bloque cerámico de 7x20x33 tomado con mortero de cemento.

Se levantaran las paredes por la parte exterior del edificio cubriendo la estructura y colocando malla donde no sea posible.

TABIQUERIA: tabicón de bloque cerámico de 7x20x33 en separación de estancias.

CUBIERTAS

Formación de pendientes con maestras y hormigón aligerado con un mínimo del 2%, enfoscado y fratasado con mortero de cemento de 2 cm.de espesor, tela asfáltica de 4 kg/m2 con armadura interior de polietileno empotrada en roza perimetral y solapado un mínimo de 20 cm., aislante térmico de 4 cm.de espesor de poliestireno extruido, malla de geotextil y canto rodado para las no accesible y plaqueta de gres para las visitables.

En terrazas de viviendas suelo de gres porcelánico antideslizante SPACE BLANCO SOL 30 x 60 C3, cazoletas de desagüe en cubierta general y rejillas longitudinales en terrazas.

REVESTIMIENTOS

Escaleras interior con peldaños de madera y exterior con huella y contrahuella con mármol compac nacional .

Paramentos exteriores enfoscado con mortero monocapa fratasado de 1,5 cm. de espesor, y pintado con pintura pétrea en la unión con los pilares y forjados se colocará malla elástica para evitar fisuras.

Aplacado exterior con piedra natural o gres porcelanito tomado con cola elástica en paños según diseño arquitectónico.

En paredes y techos, guarnecidos y enlucidos de yeso proyectado de 1,5 cm. y pintura lisa color blanco hueso acabado mate.

Falso techo de escayola en zonas de servicio, desmontable en baños para alojar maquinaria aire acondicionado con perfil metálico acerado.

SOLADOS

Pavimento en vivienda con solado de gres 60 x 60 corte recto con junta de 3 mm. a elegir por la dirección facultativa , tomado con cola elástica y aislante térmico de 4 cm.de espesor de poliestireno extruido en contacto con forjado sótano y aislante acústico entre viviendas.

ALICATADOS

En baños y aseos en gres porcelanito gran formato 30 x 60 , o a elegir por la dirección facultativa, tomado con cola sobre maestreado de cemento.

CARPINTERIA

Ventanas en aluminio lacado color Raal oscuro y doble acristalamiento 4+10+4 tipo climalit  y 3+3 /10/ 4 en zonas de seguridad según modelos y tipo, persiana enrollable de aluminio con cajón compacto con aislamiento térmico en dormitorios con aireadores según norma y motorizadas.

Puerta blindada  con cerradura de seguridad y mirilla, batidor de acero y panel de madera natural oscura.

Puertas de paso interiores lisas chapadas con doble hoja de DM para lacar en blanco, bisagras y manivelas de acero inoxidable, con condena en baños.

Armarios forrados interiormente con hojas correderas con canto de aluminio, altillo con tablero y barra de colgar.

Barandillas de acero inoxidable con cerco, pilastras y junquillo para fijación del vidrio 4+4.

FONTANERIA

Pruebas de servicio según normativa vigente en comunidad Valenciana, realizado por laboratorio acreditado.

Acometidas individuales con tubería de polipropileno hasta las vivienda.

Red de distribución interior fría y caliente, con tubería de polipropileno, según diámetros con llave de corte general, y en cada local húmedo, de ¼ de vuelta, situado detrás de la puerta, discurriendo a un mínimo de 2 metros. del suelo y bajando a cada aparato, utilizando  codos y piezas especiales en cambios de dirección y uniones, llave de corte  para cada aparato.

Previsión de toma de agua en solarios y jardines particulares.

Previsión de red de riego en jardines  y piscina.

Todas las tuberías deberán ser homologadas para una presión de 16 atmosferas .y cumplirán la normativa sobre instalaciones  interiores para suministro de agua, realizándose, antes de tapar cualquier tubería una prueba de funcionamiento de la instalación a 20 atm., según normativa.

Red de desagüe con tubería de PVC homologada utilizando codos y piezas especiales en cambios de dirección y uniones, bote sifónico  en baños (se intentará ocultar el registro).

Red de saneamiento  por forjado sanitario, según planos, con tubo de PVC, sifón registrable a la salida y acometida a la red de alcantarillado enterrada en zona rellena de arena.

Comprobación de funcionamiento y estanqueidad de red de desagüe y saneamiento.

Aparatos sanitarios:

Inodoros: modelo Ideal Standard empotrado en suite y monolítico en                           resto.

Lavabos: de resina Coycama, modelo Agatha.

Plato de ducha: de resina extraplanos.

Mueble: serie Duo 70 con dos cajones color a tono con alicatado.

Grifería: “Tres”, modelo Class.

Mampara de duchas: Vidrio laminado de seguridad STANDIP 5+5 con cantos pulidos transparentes  y barra de acero inoxidable de refuerzo.

En cocina fregadero de acero inoxidable, Roca BP2, de bajo encimera.

Instalación de agua caliente sanitaria a través de de aerotermo de 150 ltros. con garantía de 5 años vitrificado interiormente.

El instalador deberá aportar CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN.

Red de pluviales independiente con recogida de agua de terrazas mediante bajantes empotradas de PVC y vertido al exterior.

ELECTRICIDAD

La instalación cumplirá el R.E.B.T.e instrucciones complementarias y normativa particular de la empresa suministradora.

Acometida a la C.G.P. según planos y línea de alimentación bajo tubo protegido en zanja recubierta de arena, rasilla de protección y cinta de aviso.

Instalación interior de viviendas para nivel de electrificación medio, seis circuitos, empotrado bajo tubo de plástico con cuadro de mando y protección en caja extraplana empotrada, con interruptor general automático, diferencial y magneto térmico  para cada uno de los circuitos.

Puesta a tierra general de la edificación, estructura, instalaciones de fontanería y masas metálicas con cable de cobre desnudo.

Puntos de luz, interruptores y tomas de corriente según planos. Mecanismos serie NIESSEN ARCO en color acero.

.

Instalación y cableado para RTV-TLCA, teléfono básico y RDSI, valla de parcela hasta los puntos especificados en planos, según normativa en vigor y conexión a red de telecomunicaciones.

Interfono electrónico a la entrada de la parcela.

El instalador deberá aportar y tramitar los boletines y la aprobación en Industria y la Compañía Suministradora de la instalación

VARIOS

Cocina, muebles con puertas de DM postformado alto brilo en blanco e interior en melamina, según diseño, encimera en mármol Quarz compac Ceniza, con doble canto, huecos de fregador bajo encimera y canales escurridera. .

Vallas de parcela en hormigón armado visto con postes de acero y de bloques de hormigón con monocapa fratasado y mallazo electro soldado en el resto, puerta de entrada peatonal y de garaje, acerados peatonales de entrada y aparcamiento de la vivienda.

Preinstalación de aire acondicionado para toda  la vivienda y salón por conducto con previsión  de maquinaria en cubierta  desagüe, toma de corriente y tubo de conexión a compresores.

Chimeneas en cubierta para ventilación de cocinas y baños, sistema híbrido según CTE, con tubo independiente para cada local, piezas de remate y aspirador estático.

Molins a 20 de marzo de 2015

Obras Locapitan S.L.U: